| PRZEDMIAR ROBÓT dla zadania „ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3336D ŚCINAWKA GÓRNA - ŚCINAWKA ŚREDNIA - do DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 387, km 0+000 do 1+832” . |
| --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość |
| 1 | 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |
| 1 | KNNR 1 0111-02 | Roboty pomiarow przy liniowych robotach drogowych w terenie pagórkowatym | km | 1,832 |
| 2 | KNR 2-31 0816-04 | Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe - analogia - rozebranie słupków betonowych 2x(1x0,25x0,25) | m3 | 0.125 |
| 3 | KNR 2-31 0813-05 | Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 85,00 |
| 2 | 45111000-8 | ROBOTY ZIEMNE |
| 4 | KNR 2-01 0206-05 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km STUDZIENKI ŚCIEKOWE I PRZYKANALIKI 7x1x1x2+71x0,5x0,8 = 42,4 m3 ZAŁADUNEK I WYWÓZ GRUNTU Z KORYTOWANIA 557,5x0,2 = 111,5 m3 | m3 | 153,9 |
| 3 | 45230000-8 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |
| 5 | KNR 2-18 0625-02 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 7 |
| 6 | KNR 2-18 0911-02 | Podłączenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur PCV o śr. 200 mm 15+5+8+9+1+15+18 | m | 71,00 |
| 7 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych+wymiana jednego włazu | szt. | 24 |
| 8 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 6 |
| 4 | 45233000-9 | NAWIERZCHNIE |
| 9 | KNR AT-03 0102-02 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. Do 4 cm z wywozem do 1 km. Frezowanie nierówności jezdni w km 0+800 do 1+330, 530x2,5 = 1325 m2 | m2 | 1 325,00 |
| 10 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie EMULSJĄ ASFALTOWĄ nawierzchni drogowych 8413,35+1419,5 + 800x3,2 (łącznik do dr woj. Nr 387)- jezdnia i zjazdy | m2 | 12 392,85 |
| 11 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) tylko jezdnia 8413,35 | m2 | 8 413,35 |
| 12 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - 8413,35+1419,5 + 800x3,2 (łącznik do dr woj. Nr 387)- jezdnia i zjazdy | m2 | 12 392,85 |
| 13 | KNR AT-03 0203-01 | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - geosiatka przyklejona do podłoża za pomocą emulsji asfaltowej 7x3,5 | m2 | 24.5 |
| 14 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm, kolor czerwony, na podsypce cementowo-piaskowej - 85x1,25+35 | m2 | 141.25 |
| 15 | KNR 2-31 0304-04 | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - obrukowanie zlewni studzienki ściekowej | m2 | 1,00 |
| 16 | KNR 2-31 1106-01 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi gr. do 5 cm poprzez : 1. Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów. 2. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę. 3. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca. 4. Rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej warstwie gr. do 5 cm. 5. Zagęszczenie ułożonej mieszanki. 6. Zamknięcie szwów gorącym bitumem z obsypaniem kruszywem. | t | 85,00 |
| 5 | 45233000-9 | PODBUDOWY |
| 17 | KNNR 6 0102-03 | Koryta gł. 20cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - zjazdy (518,5+39) | m2 | 557,50 |
| 18 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - zjazdy | m2 | 557,50 |
| 19 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - chodniki 85x1,25+35 | m2 | 141.25 |
| 20 | KNNR 6 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy niesortem kamiennym gr. do 10 cm - uzupełnienie wykonanych poboczy ziemnych kruszywem kamiennym gr. Śr. 5 cm na szerokość 50 cm, z odpowiednim zagęszczeniem. 1674,5 m2 x 0,05 m = 83,72 m3 | m3 | 83,72 |
| 21 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 3+14+4+3 | m | 24,00 |
| 22 | KNNR 6 0403-05 | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik kamienny z rozbiórki | m | 85,00 |
| 23 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła z betonu B15 - wykonanie ławy bet. gr. 20 cm pod korytka ściekowe betonowe - 0,12 m3/mx101m - wykonanie ławy betonowej pod obrzeża - 0,03 m3/m x 100 m | m3 | 15.12 |
| 24 | KNR 2-31 0606-01 | Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej - 35+10+56 | m | 101,00 |
| 25 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 85+15 | m | 100,00 |
| 6 | 45233000-9 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| 26 | KNNR 6 1301-05 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm - na szerokość 50 cm - wykonanie poboczy ziemnych. [2x1400-(101+100)]x0,5+(2x432-(66+48))x0,5 = 1299,5+375 = 1674,5 m2 | m2 | 1674,5 |

ZESTAWIENIE

Km 0+000 do 1+400

| ODLEGŁOŚCI | POWIERZCHNIA JEZDNI [m2] | ZJAZDY [m2] | REGULACJA STUDNI [SZT] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0+000-0+009 | 96,75 |  |  |
| 0+009-0+050 | 176,3 | 3+5+2,5x33=82,5 |  |
| 0+050-0+075 | 101,25 | 3x8=24 | 1 |
| 0+075-0+150 | 300 |  |  |
| 0+150-0+200 | 205 |  |  |
| 0+200-0+250 | 205 | 3x12=36+3x18=54 |  |
| 0+250-0+300 | 207,5 | 20 |  |
| 0+300-0+330 | 132 |  |  |
| 0+330-0+350 | 88 |  |  |
| 0+350-0+400 | 222,5 | 10 | 1 |
| 0+400-0+435 | 155,75 | 20 |  |
| 0+435-0+450 | 62,25 |  |  |
| 0+450-0+500 | 200 |  |  |
| 0+500-0+550 | 205 |  |  |
| 0+550-0+600 | 212,5 | 20+10 |  |
| 0+600-0+650 | 225 | 3x14=42 |  |
| 0+650-0+675 | 116,25 |  |  |
| 0+675-0+700 | 113,75 | 10 |  |
| 0+700-0+750 | 227,5 | 20+20+10+10 |  |
| 0+750-0+900 | 690 | 15+20+20x3=60+10+ +10+10+10 | 4 |
| 0+900-0+950 | 227,5 | 5 | 2 |
| 0+950-1+000 | 220 | 20 | 1 |
| 1+000-1+050 | 220 | 180+200 |  |
| 1+050-1+100 | 220 | 30 |  |
| 1+100-1+150 | 225 | 60+5+25+17x3=51 |  |
| 1+150-1+200 | 242,5 | 6 |  |
| 1+200-1+235 | 164,5 | 3x15=45 |  |
| 1+235-1+245 | 39,5 |  |  |
| 1+245-1+252 | 24,5 |  |  |
| 1+252-1+256 | 15,6 |  |  |
| 1+256-1+300 | 191,4 | 20+14x3=42 | 1 |
| 1+300-1+330 | 126 |  | 1 |
| 1+330-1+350 | 82 | 10 | 1 |
| 1+350-1+390 | 814 | 20 | 1+1(zakup nowego włazu żeliwnego) |
| 1+390-1+400 | 47 |  |  |
| RAZEM | 6801,8 | 1230,5 | 14 |

INNE :

- wykonanie koryta gł. 20 cm oraz podbudowy z tłucznia gr. 20 cm na zjazdach - 82,5+36+20+42+10+20+20+10+10+15+20+60+10+25+51+45+42 = 518,5 m2

- wykonanie przykanalika z rur PCV Ø 20 cm – 15+5+8+9+1 +15+18= 71 m

- wykonanie studzienki ściekowej z wpustem – 7 szt.

- wykonanie korytek betonowych 50x60x15 cm na ławie bet. Gr. 20 cm – 35+10+56 = 101 m

- przełożenie krawężnika kamiennego – 85 m

- wykonanie krawężnika bet. 15x30 cm na ławie betonowej 3+14+4+3 = 24 m

- wykonanie obrzeży bet. 8x30 cm na ławie bet. – 85+15 = 100 m

- wykonanie nawierzchni z kostki bet. Gr. 8 cm (kolor czerwony) – 85x1,25+35 = 141,25 m2

- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 9-11 cm – 1 m2

- rozebranie słupków betonowych 2x(1x0,25x0,25) = 0,125 m2

- zazbrojenie nawierzchni geosiatką przyklejoną do podłoża za pomocą emulsji asfaltowej – 7x3,5 = 24,5 m2

Km 1+400 do 1+832

| ODLEGŁOŚCI | POWIERZCHNIA JEZDNI [m2] | ZJAZDY [m2] | REGULACJA STUDNI [SZT] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1+400-1+425 | 105 |  |  |
| 1+425-1+450 | 98,75 | 20+5 | 1 |
| 1+450-1+500 | 180 | 26x1,5=39 | 1 |
| 1+500-1+510 | 36,5 | 10 |  |
| 1+510-1+529 | 84,55 | 5 | 1 |
| 1+529-1+538 | 40,5 | 30 | 2 |
| 1+538-1+550 | 45,6 |  | 1 |
| 1+550-1+597 | 162,15 | 5 | 1 |
| 1+597-1+621 | 104,4 |  |  |
| 1+621-1+645 | 93,6 | 10 | 3 |
| 1+645-1+700 | 192,5 | 20+5+10 |  |
| 1+700-1+817 | 409,5 | 20+10 |  |
| 1+817-1+832 | 58,5 |  |  |
| RAZEM | 1611,55 | 189 | 10 |

INNE :

- wykonanie koryta gł. 20 cm oraz podbudowy z tłucznia gr. 20 cm na zjazdach – 39 m2